Alföldi-Vörösmarty út és parkoló, hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés építéséhez műszaki tartalom

Az építési feladat két fő részből tevődik össze, egyrészről a tervezési területen csapadékvíz elvezetés, másrészről út és parkoló építés.

A tervezési terület Kerepesen, a Szilasligeti - Juhász Gyula utca által határolt Alföldi utcában, valamint a Vörösmarty utcában helyezkedik el. A Vörösmarty utcában az építési szakasz határa az Alföldi utcától a jobbról becsatlakozó Névtelen utcáig terjed.

A terveket a MONOGRAPHIC Kft, valamint a SZEK-TERV Bt készítette 2004, illetve 2005-ben.

A MONOGRAPHIC Kft terve az Alföldi utca (Vörösmarty és Juhász Gyula utca között) út és a közintézmények felőli oldalon a parkolók kiépítésére, a csapadékvíz elvezetésre, míg a SZEK-TERV Bt terve az Alföldi utca D-i oldalán a Szilasligeti és a Halász közötti szakaszon parkoló és részlegesen járda építésére vonatkozik. Az építési feladat tervezése külön-külön került végrehajtásra, de összefüggenek egymással, ezért a kivitelezés egy projekt keretében kerül végrehajtásra.

Az Alföldi utca 224,65 m hosszon kerül kiépítésre a Vörösmarty és Juhász Gyula utca között 6,00 m szélességgel, mindkét oldalon merőleges parkolókkal. A Vörösmarty és Halász utca között a hiányzó járdaszakasz is kiépítésre kerül.

Az Alföldi utca jelenleg is aszfalt burkolatú a Szilasligeti és Vörösmarty utca között, azonban a D-i oldalon oldalparkolók kerülnek kiépítésre.

A Vörösmarty utca egyirányúsításra kerül az Alföldi utca irányából, és ferde parkolók kerülnek építésre a buszmegálló egyidejű áthelyezésével.

Az Alföldi utca kiépítése szükségessé teszi a csapadékvíz hálózat fejlesztését, így az út és parkoló építés során a burkolat felületen keletkező csapadékvíz a kiépítésre kerülő csapadék gerincvezetékre kerül rákötésre.

Főbb paraméterek, mennyiségek – pontosabban lásd tervek/költségvetési kiírások, helyszín -:

Aszfalt pályaszerkezetű út építése AC11 aszfaltbeton kopóréteggel, AC 22 kötőréteggel, cementes stabilizált alaprétegen:						2100 m2

Beton gyeprácskő beépítése:							477 m2

Útszegélyek építése(süllyesztett, kiemelt szegély):				1064 fm

Járda szegély építése:							285 fm

Térköves járda építése:							72 m2

Aszfalt burkolatú járda építése:						165 m2

Kiszoruló, elszállítandó anyag:						1072 m3

Szerelvények szintre emelése:						23 db

315-ös KG PVC SN4-es csatorna építése:					230 fm

200-as KG PVC SN4-es csatorna építése:					14 fm

Tisztító akna beépítése öntöttvas akna fedlappal				11 db

Víznyelőrács beépítése aknára kötve:					12 db

Felület rendezése út, járda, padka mentén:					810 m2

A nyertes pályázónak el kell készítenie a terület kitűzését, egyeztetés szükséges  az terv készítőjével, a felhasznált anyagok gyártójával, szállítójával. A kivitelezéshez technológiai – organizációs -, valamint biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni. Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet a Közút kezelőjével jóvá kell hagyatni.

A kivitelezési munka engedélyköteles, elektronikus építési napló vezetésre kötelezett.

Az építés során csak olyan anyagok beépítése engedélyezett, amely rendelkezik teljesítmény nyilatkozattal az adott szerkezet vonatkozásában.

A megfelelősség igazolására Megfelelőségi és minősítési tervet kell készíteni a Mérnök jóváhagyásával.

A munka befejezésekor a felvonulási területet helyre kell állítani.

Melléklet:

Tervdokumentációk közbeszerzéshez:

- Építési engedélyekkel összefűzött tervdokumentáció Alföldi utca út, csapadék

- Tervdokumentáció Alföldi utca parkoló

- Költségvetési kiírások

2016. november 1.

Dr. Havasi Zoltán okl. építőmérnök

MMK 13-4111

30/370-4708